# Załącznik 5.1

Przetarg nieograniczony 
na zadanie pn.

„Dostawy sprzętu i wyposażenia pracowni w ramach projektu pn. 
„Z doświadczeniem w przyszłość”

SPECYFIKACJA DOSTAW

Przedmiotowe opracowanie obejmuje specyfikację wyposażenia i urządzeń doposażenia bazy szkoły:

5.1.1	Wyposażenie pracowni fizycznej

5.1.2	Wyposażenie pracowni geograficznej

## Wyposażenie pracowni fizycznej

| Lp. | nazwa | szt. | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kamera ATIK GP MONO (Układ Słoneczny + guiding) | 1 | kamera monochromatyczna do obserwacji astronomicznych z teleskopem Parametry: matryca CCD, rozdzielczość (poziom x pion): minimum 1296 x 964, rozmiary pojedynczego piksela: minimum 3,75 x 3,75 µm, przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC), port do guidingu ST4, podłączenie do teleskopu: 2" i 1,25" sterowniki oraz dodatkowe oprogramowanie (PC), przewód do guidingu ST4 długości 2 metrów, przewód USB 3.0 długości 2 metrów |
|  | Koło filtrowe | 1 | Koło filtrowe ma być wyposażone w złącza T-2 po obu stronach oraz dodatkowo w adapter 1,25", koło ma pozwalać na pracę z pięcioma filtrami w standardzie 1,25" |
|  | okulary i filtry do teleskopu | 1 | zestaw okularów i filtrów do wybranego teleskopu. Każdy zestaw jest przewidziany osobno do trzech teleskopów: filtry: żółty, pomarańczowy, jasno czerwony, zielony, ciamnozielony, jasno niebieski, księżycowy polaryzacyjny 50% oraz księżycowy-planetarny Moon & Skyglow. Rozmiary filtrów musza być dopasowane do teleskopu. Okulary PL 1,25" 40 mm, 20 mm, 12,5 mm, 8 mm, 6 mm, Barlow achromatyczny 2x / 1,25". Całość umieszczona w walizce. Oprócz tych trzech zestawów dla jednego teleskopu: zestaw wysokiej jakości okularów pokrytych wielowarstwowymi powłokami HT maksymalizującego transmisję i kontrast. W skład zestawu wchodzą: karuzela rewolwerowa, okulary z gumową muszlą oczną o następujących ogniskowych: 6 mm, 10 mm, 18 mm, 32 mm. Dodatkowa soczewka Barlowa z dwoma krotnościami (po odkręceniu tulejki) 1,3 / 2,25x. Całość umieszczona w opakowaniu (torba, skrzynka). Okulary i filtry musza być dostosowane do teleskopu zatem mogą być 2" lub 1,25" jeżeli w zestawie teleskopu jest odpowiednia złączka. Ponadto zestaw akcesoriów do czyszczenia optyki do wszystkich teleskopów (3 razy): co najmniej 10 sztuk chusteczek nawilżonych do czyszczenia optyki, ściereczka z mikrofibry 18x18 cm przynajmniej 1 sztuka, płyn do czyszczenia o pojemności co najmniej 30 ml, pędzelek, gruszka fotograficzna. Całość zamknięta w pokrowiec lub torbę na zestaw. |
|  | Zestaw bloczków ze statywami | 15 | Minimum 3 bloczki na statywach, które pozwalają wykonywać doświadczenia z mechaniki |
|  | Wózek do doświadczeń z mechaniki | 15 | przyrząd powinien poruszać się z minimalnym tarciem, zawierać pojemnik na dodatkowe obciążenie pozwalające zmienić masę wózka |
|  | Stoper elektroniczny | 10 | ręczny stoper umożliwiający zapamiętanie co najmniej 10 wyników; dokładność 0,01 s. |
|  | Tor powietrzny | 1 | tor powietrzny o długości 2 m z dmuchawą, miernikiem pomiaru czasu z dwoma bramkami optycznymi wraz z zamocowaniem, co najmniej dwa wózkami, dodatkowe obciążniki, krążki bloczków, taśmy sprężyste do zderzeń sprężystych i niesprężystych. |
|  | kuweta drgań | 1 | przyrząd który pozwala na obserwacje: poprzecznej fali płaskiej i kolistej na wodzie i jej cech: grzbiet, front fali, długości fali, prędkości fali, odbicie od powierzchni płaskiej i zakrzywionej, zjawiska załamania na granicy dwóch ośrodków, dyfrakcji i interferencji fali płaskiej i kolistej oraz wizualizacje zasady Huygensa |
|  | Siłomierz | 15 | siłomierz sprężynowy o zakresie pomiaru od 0 – 1 N |
|  | Stolik do rozkładania sił | 1 | stolik pozwalający na składanie i rozkładanie do czterech sił wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie tych doświadczeń |
|  | Zestaw do badania ruchu jednostajnego | 10 | rurka zamknięta z obu stron wypełniona cieczą o długości 45 – 50 cm |
|  | Równia pochyła | 15 | długa równia co najmniej 0,8 m pozwalająca wyznaczyć współczynnik tarcia statycznego i kinetycznego wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem: statyw, siłomierz, obciążniki |
|  | Równia pochyła | 15 | równia pochyła o regulowanym kącie nachylenia i bloczkiem na końcu wraz z tacką, wyposażona dodatkowo w 3 – 4 ciała |
|  | Siłomierz | 15 | siłomierz sprężynowy o zakresie pomiaru od 0 – 2,5 N |
|  | Zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego | 1 | zasilacz prądu stałego i przemiennego o napięciu od 0 - (13 – 15 V) i maksymalnym natężeniu 6A, napięcie zmieniane skokowo, układ zawiera zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. |
|  | przewody łączeniowe | 5 | zestaw zawierający co najmniej 6 przewodów które z jednej strony mają wtyk bananowy, który umożliwia podłączenie wielu przewodów, a z drugiej końcówkę widełkową. Kolor czerwony. |
|  | przewody łączeniowe | 5 | zestaw zawierający co najmniej 6 przewodów które z jednej strony mają wtyk bananowy, który umożliwia podłączenie wielu przewodów a z drugiej końcówkę widełkową. Kolor czarny. |
|  | Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem | 1 | Zestaw do demonstracji linii pola magnetycznego przewodników z prądem ma umożliwić pokazanie rozkładu linii pola magnetycznego przewodnika prostoliniowego, kołowego, solenoidu przez które płyną prądy |
|  | Zasilacz szkolny 15V/2A DC LED | 5 | płynna regulacja napięcia prądu stałego w zakresie od 0 - 15 V oraz możliwość co najmniej pięciu nastaw napięcia wyjściowego. Maksymalny prąd 2 A. |
|  | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki | 1 | Zestaw do doświadczeń zawierający: dwa elektrometry Browna, pałeczki z pleksiglasu i ebonitu oraz szmatki jedwabna i nylonowa, dwa pióropusze do prezentacji pola centralnego, kondensatory: sferyczny, stożkowy i cylindryczny (rozkładany), klatka Faradaya, trzy statywy izolacyjne, kulka próbna i rozbrajacz, dwa krążki metalowe, kwadratowa płytka z pleksiglasu, uchwyty z materiału izolacyjnego (izolatora), neonówka, łożysko z osią do prezentacji oddziaływań pałeczek. |
|  | Maszyna elektrostatyczna | 1 | maszyna elektrostatyczna Wimshursta do wytwarzania wysokiego napięcia. |
|  | Przewody łączeniowe | 5 | przewody łączeniowe zakończone wtykami bananowymi, które umożliwiają podłączenie wielu przewodów. Długość 0,5 m, kolor czerwony |
|  | Przewody łączeniowe | 5 | przewody łączeniowe zakończone wtykami bananowymi, które umożliwiają podłączenie wielu przewodów. Długość 0,3 m kolor inny niż dla wtyczek 0,5 m, kolor czarny. |
|  | Przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego | 1 | przyrząd do demonstracji linii pola magnetycznego magnesów stałych składający się z dużej liczby igieł magnetycznych (co najmniej 100) |
|  | Suwmiarka tradycyjna | 10 | suwmiarka metalowa o zakresie 0d 0-150 mm i dokładności +/- 0,02 mm |
|  | Mikrometr noniuszowy | 9 | zakres pomiaru 0 - 25 mm, dokładność +/- 0,01 mm |
|  | Opornica dekadowa | 10 | ma umożliwić ustawienie oporu elektrycznego z dokładnością 0,1 a zakres zmian oporu do 9999 |
|  | Opornica suwakowa | 5 | opornica suwakowa o oporze regulowanym w zakresie od 0 – 50 i maksymalnym natężeniu prądu 2A |
|  | cewki indukcyjne | 5 | zestaw dwóch dużych cewek zewnętrznej i wewnętrznej oraz rdzenia stalowego |
|  | Elektrometr Brauna | 2 | Elektrometr Brauna w kształcie walca z podziałką. |
|  | polaryzatory liniowe – wersja demonstracyjna | 1 | Polaryzatory liniowe maja umożliwić pokazanie zjawiska polaryzacji nie tylko jakościowo ale także ilościowo. Zestaw zawiera co najmniej dwa polaryzatory. |
|  | Pomiar rozszerzalności cieplnej metali | 1 | Zestaw do pomiaru rozszerzalności cieplnej metali ma umożliwić pełne wykonanie doświadczenia w którym możemy wyznaczyć współczynnik rozszerzalności liniowej ciała stałego. Pomiar wydłużenia musi być wykonany za pomocą czujnika. |
|  | Miernik wilgotności i temperatury | 1 | miernik wilgotności umożliwiający pomiar w zakresie od 0 – 99% RH, dokładność +/- 5%, rozdzielczość 0,1%RH; miernik temperatury umożliwiający pomiar od -10 do 60 stopni Celsjusza lub większym, dokładność +/- 1 stopień Celsjusza, rozdzielczość 0,1 stopnia Celsjusza. Wyświetlacz LCD. |
|  | Cyfrowy miernik dźwięku LCD | 1 | Zakres pomiaru od 30 - 130 dB, dokładność +/- 1,5 dB, rozdzielczość 0,1 dB. Wyświetlacz LCD Posiada wyjście AC/DC |
|  | Cyfrowy światłomierz | 1 | zakres pomiaru od 1- 200 000 lux. wyświetlacz LCD |
|  | Teleskop średnica 180/2700 na montażu HEQ5 PRO | 3 | system optyczny Maksutow - Cassegrain, średnica obiektywu 180 mm, ogniskowa obiektywu 2700 mm, światłosiła: 1/15, zdolność rozdzielcza: 0,95'' Wyposażenie teleskopu: złączka kątowa wyposażona jest w redukcję 1,25", umożliwiająca stosowanie okularów w standardach 2" i 1,25", wyciąg okularowy 2", okular Long Eye Relief 2" 28 mm, złączka kątowa lustrzana 90° 2", zintegrowany dovetail, szukacz optyczny 9x50 Telskop na montażu paralaktycznym wyposażonym w dwuosiowe napędy, system komputerowy GOTO SynScan, lunetkę biegunową, zaciski blokujące w osi rektascensji i deklinacji, pręt przeciwwagi wbudowany w głowicę (wysuwany). Statyw oparty na przynajmniej 1,75" nogach. Maksymalny udźwig montażu około 16 kg, przy masie własnej do 25 kg. Mocowanie tuby optycznej do montażu za pomocą standardowej szyny montażowej "dovetail". typ napędu: krokowy 1,8°, rozdzielczość: 0,144 sekundy kątowej, prędkości przesuwu: 2X, 8X, 16X, 32X, 64X, 400X, 500X, 600X, 800X Gear Ratio: 705, prędkości śledzenia: gwiazdowa, księżycowa, słoneczna, tryb śledzenia Dual Axis (dwuosiowy), R.A. (oś rektascensji), procedury wyrównywania: One-star Alignment, Two-star Alignment, Three-star Alignment, baza danych: 25 definiowalnych obiektów przez użytkownika, pełna baza obiektów Messiera, NGC oraz IC , minimalizowanie wibracji podczas fotografowania z długim czasem ekspozycji, programowa korekcja PE (błędu okresowego), port PC do kontroli teleskopu za pomocą komputera (port RS-232), port Auto-Guide do precyzyjnego wyrównywania montażu podczas fotografii z wykorzystaniem profesjonalnej kamery, typ montażu: paralaktyczny niemiecki, sposób montażu tuby optycznej: klamry (pierścienie), mikroruchy: R.A. & Dec (kontrolowane przez napęd), statyw: 1,75" stalowy, wysokość statywu: 85-147 cm, zasilacz do montażu paralaktycznego 12 VDC 2 A. |

## Wyposażenie pracowni geograficznej

| Lp. | nazwa | szt. | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | zestaw skamieniałości i minerałów | 1 | zestaw musi zawierać: skamieniałości z różnych okresów geologicznych min. zawartość zestawu to 30 szt. minerały i skały - zestaw musi zawierać różne rodzaje skał (magmowe, osadowe, metamorficzne) oraz najważniejsze minerały występujące na Ziemi, min. zawartość zestawu to 40 szt. |
|  | atlasy szkolne | 18 | Umożliwiające realizację podstawy programowej z geografii w liceum na poziomie rozszerzonym |
|  | mapy ścienne | 10 | Zestaw zawierający następujące mapy: ANTARKTYDA MAPA ŚCIENNA FIZYCZNA BIEGUN POŁUDNIOWY - Cechy produktu: min. szerokość - 150 cm, min. wysokość - 110 cm, POLSKA MAPA ŚCIENNA ADMINISTRACYJNA I DROGOWA - Cechy produktu: min. szerokość: 164 cm, min. wysokość: 138 cm, TATRY POLSKIE i SŁOWACKIE - Cechy produktu: min. szerokość: 98 cm, min. wysokość: 66 cm, POLSKA ATRAKCJE TURYSTYCZNE- Cechy produktu: min. szerokość: 126 cm, min. wysokość: 97cm, MAPA ŚCIENNA POLITYCZNA I DROGOWA CHIN- - Cechy produktu: min. szerokość - 134 cm, min. wysokość - 95 cm, AFRYKA MAPA ŚCIENNA POLITYCZNA I DROGOWA - Cechy produktu: min. szerokość - 106 cm, min. wysokość - 120 cm, Mapa ścienna Wielkiej Brytanii. Dwustronna - fizyczna/polityczna - Cechy produktu: min. szerokość - 120 cm, min. wysokość - 160 cm, Ukraina, Mołdawia. Mapa ścienna fizyczna- drogowa - Cechy produktu: min. szerokość - 130 cm, min. wysokość - 90 cm, Hiszpania i Portugalia. Mapa fizyczna- Cechy produktu: min. szerokość - 140 cm, min. wysokość – 100 cm, Europa Północna. Skandynawia. Mapa fizyczno – drogowa – Cechy produktu: min. szerokość: 80 cm, min. wysokość: 102 cm. |
|  | mapy turystyczne Beskidów | 12 | Zestaw zawiera mapy: Bieszczady, Beskid Niski, Pieniny, Gorce, Beskid Wyspowy, Tatry, Beskid Sądecki, Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Makowski, Góry Stołowe, Karkonosze mapy turystyczne laminowane, minimalna skala 1:50 000 |